Changer Son Filtre à Gazole

Un filtre à gazole se change théoriquement tous les 5 000 à 10 000 km sur une voiture diesel. Mais il est souvent oublié, surtout sur nos petites et vieilles voitures. D’autant plus lorsqu’on ne sait quel montage correspond à notre Super 5… Et oui, sur les diesels, il existe 2 montages de filtre à gazole... Nous allons développer ici le montage Bosch - Purflux, plus répandu. Il se caractérise par une cartouche filtrante placée dans une cuve démontable (l'autre montage est un filtre en lui même, qui ressemble à un filtre à huile, mais qui est ouvert sur deux cotés. Ce montage sera évoqué par la suite).

Localisons tout d’abord le filtre (on le reconnait à sa « poire » sur le dessus):

Deux vis de 13 à enlever sur le dessus et le voilà facilement accessible. Il y a une notice imprimée dessus:

En dessous, une vis allen et une vis de purge, utile pour vider le filtre avant l'intervention. La vis allen permet quant à elle de démonter la cuve:

Préparez le matériel de remplacement (nouvelle cartouche filtrante et nouveau joint de la cuve):

Démontez la cuve :

Une fois sortie, profitez-en pour la nettoyer:

Voici le détail de la visserie:

La voici en place dans la cuve:

En haut de la cuve sur la dernière photo, le capteur de flotte qui est un simple flotteur. Arrivé à une certaine hauteur (donc une certaine quantité d'eau, car l’eau est plus dense que le gazole, elle reste donc en dessous), il déclenche le capteur (a priori relié à un témoin).

Maintenant, on remet tout en place, avec le filtre:

Et on change le joint:

L'ancien face au nouveau:

La gorge où il se place:

Puis on remet la cuve avec le joint, on serre la vis modérément comme précisé sur le corps de la cuve:

N'oubliez pas de remettre la prise du capteur si vous l’avez retirée:

Puis on passe à la purge... Ouvrez la vis de purge du haut du filtre, connectez y un petit tuyau vers un récipient, puis pompez (doucement pour éviter de casser la poire) jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de bulles...

Un coup de démarreur jusqu'à ce que ça se lance, et hop, la purge est finie, le filtre est changé et la voiture apprécie!

Voyons maintenant à quoi ressemble l’autre montage. Le principe de changement est le même (vidange du gazole restant dans le filtre, démontage de la cartouche et remplacement puis purge), c’est juste l’aspect qui diffère :

Notez aussi qu’une autre différence majeure de ce filtre est l’absence de système de refroidissement (qui sert à réchauffer le gazole lorsqu’il fait froid).